RS形 先頭管の形状、寸法及び寸法の許容差

図－2  RS形先頭管の形状、寸法及び寸法の許容差

単位（mm）

| 継手性能 管 種 | 呼び径 | 内 径 D | 厚 さ T | 有 効 長 Ｌ | πD3 | D3 | D4 | Lc | Lc1 | 参考重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSJS RS | 200 | 200 | ±3 | 30 | ＋3 －2 | 1930 | ＋10 －15 | 769 | ＋5 －3 | 245 | 250.5 | 130 | 60 | 92 |
|  | 250 | 250 |  |  |  |  |  | 926 |  | 295 | 300.5 |  |  | 111 |
|  | 300 | 300 | ±4 |  | ＋4 －2 |  |  | 1068 |  | 340 | 345.5 |  |  | 131 |
|  | 350 | 350 |  | 32 |  |  |  | 1225 |  | 390 | 396.5 |  |  | 170 |
|  | 400 | 400 |  | 35 |  | 2360 |  | 1401 |  | 446 | 452.5 |  |  | 258 |
|  | 450 | 450 |  | 38 |  |  |  | 1577 |  | 502 | 508.5 |  |  | 315 |
|  | 500 | 500 |  | 42 |  |  |  | 1759 |  | 560 | 566.5 |  |  | 386 |
|  | 600 | 600 |  | 46 |  | 2340 |  | 2098 |  | 668 | 674 | 170 | 80 | 510 |
|  | 700 | 700 |  | 50 |  |  |  | 2437 |  | 776 | 782 |  |  | 645 |
| RSJA RS | 200 | 200 | ±3 | 30 | ＋3 －2 | 1920 | ＋10 －15 | 769 | ＋5 －3 | 245 | 250.5 | 155 | 85 | 91 |
|  | 250 | 250 |  |  |  |  |  | 926 |  | 295 | 300.5 |  |  | 110 |
|  | 300 | 300 | ±4 |  | ＋4 －2 |  |  | 1068 |  | 340 | 345.5 |  |  | 130 |
|  | 350 | 350 |  | 32 |  |  |  | 1225 |  | 390 | 396.5 |  |  | 168 |
| RSJB RS | 400 | 400 |  | 35 |  | 2320 |  | 1401 |  | 446 | 452.5 | 170 | 100 | 255 |
|  | 450 | 450 |  | 38 |  |  |  | 1577 |  | 502 | 508.5 |  |  | 311 |
|  | 500 | 500 |  | 42 |  |  |  | 1759 |  | 560 | 566.5 |  |  | 381 |
|  | 600 | 600 |  | 46 |  | 2310 |  | 2098 |  | 668 | 674 | 200 | 110 | 505 |
|  | 700 | 700 |  | 50 |  |  |  | 2437 |  | 776 | 782 |  |  | 637 |

注1.その他の寸法については、標準管に準じる。

注2.先頭管の有効長（Ｌ）は、有効長1930㎜のものは1000（＋10 ，－15 ) ㎜に､2360㎜のものは1130(＋10 ，－15 ) ㎜に、

2340㎜のものは1110(＋10 ，－15 ) ㎜に、1920㎜のものは1000（＋10 ，－15 ) ㎜に、2320㎜のものは1090 (＋10 ，－15 ) ㎜に、

2310㎜のものは1080（＋10,－15）㎜にすることができる。

# Text boxes

(  )内は、RS形600、700の寸法

Ａ部詳細