RM形 先頭管の形状、寸法及び寸法の許容差

図－6  RM形先頭管の形状、寸法及び寸法の許容差

単位（mm）

| 継手性能 管 種 | 呼び径 | 内 径 D | 厚 さ T | 有 効 長 Ｌ | πD3 | D3 | D4 | Lc | Lc1 | 参考重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSJS RM | 290 | 290 | ±3 | 35 | ＋3 －2 | 1940 | ＋10 －15 | 1055 | ＋5 －3 | 336 | 342.5 | 130 | 60 | 154 |
|  | 340 | 340 | ±4 | 37 | ＋4 －2 |  |  | 1225 |  | 390 | 396.5 |  |  | 189 |
|  | 390 | 390 |  | 40 |  | 2360 |  | 1401 |  | 446 | 452.5 |  |  | 287 |
|  | 440 | 440 |  | 43 |  |  |  | 1577 |  | 502 | 508.5 |  |  | 346 |
|  | 490 | 490 |  | 47 |  |  |  | 1759 |  | 560 | 566.5 |  |  | 419 |
|  | 540 | 540 |  | 50 |  |  |  | 1935 |  | 616 | 622.5 |  |  | 489 |
|  | 650 | 650 |  | 55 |  |  |  | 2299 |  | 732 | 742 | 170 | 80 | 633 |
|  | 760 | 760 |  | 60 |  |  |  | 2676 |  | 852 | 862 |  |  | 802 |
| RSJB RM | 290 | 290 | ±3 | 35 | ＋3 －2 | 1920 | ＋10 －15 | 1055 | ＋5 －3 | 336 | 342.5 | 155 | 85 | 153 |
|  | 340 | 340 | ±4 | 37 | ＋4 －2 |  |  | 1225 |  | 390 | 396.5 |  |  | 187 |
|  | 390 | 390 |  | 40 |  | 2320 |  | 1401 |  | 446 | 452.5 | 170 | 100 | 284 |
|  | 440 | 440 |  | 43 |  |  |  | 1577 |  | 502 | 508.5 |  |  | 341 |
|  | 490 | 490 |  | 47 |  |  |  | 1759 |  | 560 | 566.5 |  |  | 413 |
|  | 540 | 540 |  | 50 |  |  |  | 1935 |  | 616 | 622.5 |  |  | 482 |
|  | 650 | 650 |  | 55 |  | 2310 |  | 2299 |  | 732 | 742 | 200 | 110 | 627 |
|  | 760 | 760 |  | 60 |  |  |  | 2676 |  | 852 | 862 |  |  | 794 |

注1. その他の寸法については、標準管に準じる。

注2. 先頭管の有効長（Ｌ）は、有効長1920㎜のものは1000(＋10 ，－15 ) ㎜に､1940㎜のものは1000(＋10 ，－15 ) ㎜に、

2310㎜のものは　1080（＋10,－15)㎜に、2320㎜のものは1090(＋10 ，－15 ) ㎜に、2330㎜のものは

1100(＋10 ，－15 ) ㎜に、2360㎜のものは1130(＋10 ，－15 )㎜にすることができる。

# Text boxes

(  )内は、RM形650、760の寸法

Ａ部詳細