RT形 先頭管の形状、寸法及び寸法の許容差

図－13  RT形先頭管の形状、寸法及び寸法の許容差

単位（mm）

| 継手性能 管 種 | 呼び径 | 内 径 D | 厚 さ T | 有 効 長 Ｌ | πD3 | D3 | D4 | Lc | Lc1 | 参考重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSJS RT | 250 | 250 | ±3 | 55 | ＋3 －2 | 1940 | ＋10 －15 | 1055 | ＋5 －3 | 336 | 342.5 | 130 | 60 | 223 |
|  | 300 | 300 | ±4 | 57 | ＋4 －2 |  |  | 1225 |  | 390 | 396.5 |  |  | 270 |
|  | 350 | 350 |  | 60 |  | 2360 |  | 1401 |  | 446 | 452.5 |  |  | 402 |
|  | 400 | 400 |  | 63 |  |  |  | 1577 |  | 502 | 508.5 |  |  | 476 |
|  | 450 | 450 |  | 67 |  |  |  | 1759 |  | 560 | 566.5 |  |  | 564 |
|  | 500 | 500 |  | 70 |  |  |  | 1935 |  | 616 | 622.5 |  |  | 650 |
|  | 600 | 600 |  | 80 |  |  |  | 2299 |  | 732 | 742 | 170 | 80 | 907 |
|  | 700 | 700 |  | 90 |  |  |  | 2676 |  | 852 | 862 |  |  | 1126 |
| RSJB RT | 250 | 250 | ±3 | 55 | ＋3 －2 | 1920 | ＋10 －15 | 1055 | ＋5 －3 | 336 | 342.5 | 155 | 85 | 220 |
|  | 300 | 300 | ±4 | 57 | ＋4 －2 |  |  | 1225 |  | 390 | 396.5 |  |  | 268 |
|  | 350 | 350 |  | 60 |  | 2320 |  | 1401 |  | 446 | 452.5 | 170 | 100 | 397 |
|  | 400 | 400 |  | 63 |  |  |  | 1577 |  | 502 | 508.5 |  |  | 469 |
|  | 450 | 450 |  | 67 |  |  |  | 1759 |  | 560 | 566.5 |  |  | 556 |
|  | 500 | 500 |  | 70 |  |  |  | 1935 |  | 616 | 622.5 |  |  | 640 |
|  | 600 | 600 |  | 80 |  | 2330 |  | 2299 |  | 732 | 742 | 200 | 110 | 887 |
|  | 700 | 700 |  | 90 |  |  |  | 2676 |  | 852 | 862 |  |  | 1113 |

注1. その他の寸法については、標準管に準じる。

注2. 先頭管の有効長（Ｌ）は、有効長1920㎜のものは1000(＋10 ，－15 ) ㎜に､1940㎜のものは、1000(＋10 ，－15 ) ㎜に、

2320㎜のものは1090(＋10 ，－15 ) ㎜に、2330㎜のものは1100 (＋10 ，－15 ) ㎜に、2360㎜のものは1130(＋10 ，－15 ) ㎜

にすることができる。

# Text boxes

(  )内は、RT形600、700の寸法

Ａ部詳細